РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕРМОРЕЖИМАМ ДЛЯ ОБОЛОЧКИ «НИТТА» (США)

Специфической особенностью оболочки «НИТТА» является возможность получения с её помощью практически любой плотности поверхности сосиски при раскусывании. По желанию потребителя сосиски в оболочке «НИТТА» могут иметь так называемый «КНАК» (т.е. хруст при раскусывании), либо оболочка может совсем не ощущаться. Достигается это при использовании различных термических режимов. Рекомендуемые режимы для получения различных усилий при раскусывании представлены в таблицах 1-3.

Режим 1. Обеспечивает хороший «КНАК» (хруст при раскусывании)

| Операция | Температура в камере, ºC | Влажность, % | Время, мин. |
| --- | --- | --- | --- |
| Прогрев | 55 | Не задается | 10-15 |
| Подсушка | 55-60 | 10 | 20-25 |
| Обжарка с дымом (копчение) | 65 | 50-55 | 8-10 |
| Варка | 75 | 99 | В зависимости от калибра до готовности (72ºC в центре) |
| Душирование |  | 100 | До темпер. 8-10ºC в центре |

Режим 2.  Позволяет получить «КНАК» и приемлемую «жесткость» при раскусывании

| Операция | Температура в камере, ºC | Влажность, % | Время, мин. |
| --- | --- | --- | --- |
| Прогрев | 55 | Не задается (реал.50%) | 10-15 |
| Подсушка | 55-60 | 30-35 | 20-25 |
| Обжарка с дымом (копчение) | 65 | 50-55 | 8-10 |
| Варка | 75 | 99 | В зависимости от калибра до готовности (72ºC в центре) |
| Душирование |  | 100 | До темпер. 8-10ºC в центре |

Режим 3 – Оболочка не будет ощущаться.

| Процесс | Температура, 0С | Влажность, % | Время, мин |
| --- | --- | --- | --- |
| Прогрев | 50 (заслонки закрыты) | Не задается (реал.50%) | 20 |
| Сушка 1 | 55 | 55% | 20 |
| Сушка 2 | 60 | 60% | 20 |
| Копчение с паром (дым) | 70 | 70% | 5-15 |
| Варка | 75 | 99% | До 71-72ºС |
| Душирование |  | 100 | До темпер. 8-10ºC в центре |

* Следует иметь ввиду, что влажные режимы сушки могут приводить к «отекам». По этому, фарш должен иметь хорошую влагосвязывающую способность, либо сам по себе, либо за счет соответствующих добавок.

Скачано с сайта http://solvipak.ru/