ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

СЛАВА – ЛЮКС  GP — полиамидная, дымопроницаемая сосисочная оболочка.

Предназначена:

Для производства сосисок, сарделек, мини-колбасок вырабатываемых по технологиям, включающим копчение (обжарку дымом).

Ассортимент:

Оболочка поставляется в гофрированном виде.

Тип А – закрытый конец, тип Р – открытый конец.

По желанию заказчика на оболочку может быть нанесена односторонняя или двухсторонняя печать. Количество цветов печати от 1 до 6.

Преимущества:

• увеличенные сроки годности готовой продукции;

• прекрасный товарный вид;

• высокая механическая прочность и эластичность;

• равномерность калибра;

• высокая термостойкость;

• биологическая инертность;

• высокая дымопроницаемость.

Подготовка оболочки к использованию:

Оболочка «Слава-Люкс GP» при использовании на сосисочных автоматах не требует дополнительной подготовки перед наполнением.

При использовании оболочки на шприцах с перекручивающем устройством, необходимо замачивание в воде Т=25-30°С в течение 5 минут. Увлажненная таким образом оболочка приобретает высокую эластичность, что значительно облегчает процесс наполнения оболочки фаршем.

Формовка:

Количество воды, добавляемой в фарш, в процессе куттерования, в большинстве случаев можно оставить такое, как при использовании натуральных, белковых и целлюлозных оболочек. Оно зависит от качества мясного сырья и технического состояния оборудования.

Для стабилизации фаршевой эмульсии, избежания нарушения соотношения белок-жир-вода и расслоения фарша, рекомендуется применять соевые белки или пищевые добавки, стабилизирующие фаршевую эмульсию и увеличивающие выход готовой продукции.

При формовке сосисок следует стремиться, чтобы оболочка была набита без попадания воздуха.

Рекомендуемый диаметр переполнения и диаметр цевки указаны в таблице:

|  | D22 | D24 | D32 | D34 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рекомендуемый диаметр переполнения, мм. | 23.5-24 | 26-26.5 | 34-34.5 | 36-36.5 |
| Рекомендуемый диаметр цевки, мм. | 11-12 | 11-12 | 16-18 | 16-18 |

В случае соблюдения этой рекомендации на готовой продукции отсутствует морщинистость, готовые сосиски и сардельки длительное время сохраняют привлекательный вид при хранении и реализации.

Термообработка:

При работе с оболочкой «Слава-Люкс GP» термообработку рекомендуется производить по классической схеме, включающей в себя стадии подсушки (цветообразования), обжарки с копчением и варки.

Подсушка должна начинаться при температурах 60-65С и минимальной влажности воздуха. По мере протекания цикла подсушки температура постепенно повышается до 65-75С. На этой стадии происходит образование собственной «протеиновой корочки». Далее следует стадия горячего копчения при температурах порядка 65-75С и влажности воздуха 60-80%. Причем желательно, чтобы такая влажность достигалась в первой трети времени копчения. На этой стадии происходит дальнейшее упрочнение корочки и ее окрашивание компонентами дыма.

Затем проводят варку при влажности воздуха 100 % и температуре 75-80С до кулинарной готовности продукта.

В качестве примера можно привести режим термообработки, опробованный на термокамере VEMAG:

|  | Этап | Температура, С | Влажность,  | Время, мин. | Операции в камере |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сушка | 65 | 0 | 15 | 2,3,4,5 |
| 2 | Сушка | 75 | 0 | 20 | 2,3,4,5,6 |
| 3 | Копчение | 75 | 70 | 15 | 1,3,7,8 |
| 4 | Вентиляция | 75 | 0 | 3 | 2,3,4,5 |
| 4 | Варка | 78 | 95 | 15 | 1,3,7,8 |
| 5 | Вентиляция | 0 | 0 | 2 | 2,3,4,5 |

Операции в камере:

1 – первая скорость калорифера,

2 – вторая скорость калорифера,

3 – заслонка вентиляции (откр.),

4 – вентилятор,

5 – приточная заслонка (откр.)

6 – предварительный розжиг,

7 – копчение,

8 – дымовая заслонка.

Данные рекомендации являются весьма приблизительными, так как любой из параметров может меняться в зависимости от того, что является предпочтительным – образование более выраженной корочки или снижение потерь при термообработке.

Охлаждение:

Не требует особых режимов охлаждения продукции, рекомендуется производить холодный душ до температуры в центре батона 25°С. Охлаждение холодным воздухом применять нежелательно. Недопустимо воздействие сквозняков на готовую продукцию до полного охлаждения сосисок и сарделек, так как это может привести  к образованию морщин на поверхности изделия.

Хранение:

• температура в помещении от 5 до 25°С при относительной влажности не более 75%;

• не рекомендуется подвергать оболочку при хранении и транспортировке    воздействию высоких температур, прямых солнечных лучей;

• категорически запрещается бросать и подвергать ударам коробки с оболочкой;

• необходимо аккуратно доставать гофрированные стержни оболочки из коробки таким образом, чтобы не нарушить целостность гофрирования;

• оболочку, хранившуюся при температуре ниже 0°С, перед применением выдержать при комнатной температуре не менее суток.

• срок хранения 1 год.

Скачано с сайта http://solvipak.ru/