ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  ИНСТРУКЦИЯ

СЛАВА-ЛЮКС   тип Р – полиамидная дымопроницаемая оболочка.

Предназначена:

Для производства всех видов полукопченых и варено-копченых, вареных колбас, ветчин, вырабатываемых по технологиям,  включающим копчение (обжарку с дымом).

Ассортимент:

Калибр выбирается заказчиком от d 40 до d 80 мм. Цвет оболочки выбирается в соответствии с каталогом цвета. По желанию заказчика на оболочку может быть нанесена односторонняя или двухсторонняя печать. Количество цветов печати от 1 до 6.

Преимущества:

• минимальные потери веса при термообработке и хранении;

• проницаемость для дыма;

• равномерность калибра;

• высокая механическая прочность и эластичность;

• низкая проницаемость для кислорода и водяного пара;

• микробиологическая инертность (оболочка инертна к воздействию бактерий и плесневых грибков);

• увеличенные сроки хранения готовой продукции (30 суток – вареные колбасы, 45 суток – п/к, в/к колбасы).

Подготовка оболочки к использованию:

Оболочка «Слава-Люкс тип Р» не требует длительного замачивания – достаточно 10-15 минут в воде Т=25-30ºС. Оболочка приобретает высокую эластичность, что значительно облегчает процесс набивки и обеспечивает равномерность наполнения по всей длине батона. Замачивать оболочку в воде более высокой температуры не рекомендуется, так как она может дать преждевременную усадку.

Фаршесоставление:

Для данной оболочки, количество воды добавляемой в фарш во время куттерования, в большинстве случаев можно оставить таким же, как при использовании натуральных, белковых и вискозно – армированных оболочек.

Оно зависит от качества мясного сырья и технического состояния оборудования.

Формовка:

При формовке колбасных изделий нужно стремиться к тому, чтобы оболочка была набита как можно плотнее, без попадания воздуха. Наполнение оболочки «Слава-Люкс тип Р» фаршем рекомендуется производить с 12-15% переполнением, в этом случае обеспечивается хороший внешний вид готовой продукции, увеличивается фаршеемкость, уменьшается риск бульонно-жировых отеков.

Термообработка:

Термообработка особенностей не имеет. Схема традиционная: Прогрев-Сушка – Обжарка-Варка-Душирование-Охлаждение в камерах.

Рекомендуемые режимы:

Подсушку начинать при температуре 50-55ºС и относительной влажности воздуха 50%. Постепенно повышая температуру до 65-75°С. На этой стадии происходит образование собственной «протеиновой корочки». Обжарка при температуре 75-78ºС и влажности воздуха 60-80%. Желательно, чтобы такая влажность достигалась в первой трети времени обжарки. На этой стадии происходит упрочнение корочки и ее окрашивание компонентами дыма. Варка при температуре 78-82°С до кулинарной готовности. Регулируя температуру, влажность и продолжительность стадий, можно варьироавать величину образующейся корочки, а также цвет и вкус продукта.

В качестве примера можно привести режим термообработки, опробованный на термокамере VEMAG:

|  | Этап | Температура, (С. | Влажность, ( | Время, мин. | Операции в камере |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прогрев | 55 | 50 | 15 | 2,3,4,5 |
| 2 | Сушка | 65 | 20 | 20 | 2,3,4,5 |
| 3 | Сушка | 75 | 20 | 20 | 2,3,4,5,6 |
| 4 | Копчение | 75 | 60 | 20 | 1,3,7,8 |
| 5 | Сушка | 70 | 20 | 10 | 2,3,4,5 |
| 6 | Копчение | 78 | 70 | 25 | 1,3,7,8 |
| 7 | Вентиляция | -- | -- | 3 | 2,3,4,5 |
| 8 | Варка | 78 | 95 | До готовности | 1,3 |

Операции в камере:

1 – первая скорость калорифера,

2 – вторая скорость калорифера,

3 – заслонка вентиляции (откр.),

4 – вентилятор,

5 – приточная заслонка (откр.)

6 – предварительный розжиг,

7 – копчение,

8 – дымовая заслонка.

После окончания варки немедленно охладить холодным душем, а не холодным воздухом, под проточной водой или разбрызгивателем с устройства, задающим временные интервалы. до температуры в центре батона 25ºС. Исключить воздействие сквозняков до полного охлаждения во избежание образования морщин на поверхности изделия.

Хранение:

• Температура в помещении от 5 до 25°С, относительная влажность не более 75%. Хранить в отгрузочной таре.

• Не рекомендуется подвергать оболочку при хранении и транспортировке воздействию высоких температур, прямых солнечных лучей.

• Оболочку хранившуюся при температуре ниже 0°С, перед применением выдержать при комнатной температуре не менее суток.

• Срок хранения 1 год.

Скачано с сайта http://solvipak.ru/